АДМИНИСТРАЦИЯ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12  февраля 2008 г.                              № 21                          п. Матвеев Курган

О  неотложных  мерах  по  предупреждению

и  ликвидации  аварийных  разливов  нефти

и  нефтепродуктов  на  территории

Матвеево-Курганского   сельского  поселения

На  основании  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  21  августа  2000  года  № 613  «О  неотложных  мерах  по  предупреждению  и  ликвидации  аварийных  разливов  нефти  и  нефтепродуктов»,  Постановления  Правительства  РФ  от  15  апреля  2002  года  № 240  «О  порядке  организации  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  на  территории  Российской  Федерации»,  Приказа  МЧС  РФ  от  28  декабря  2004  года  № 621  «Об  утверждении  Правил  разработки  и  согласования  планов  по  предупреждению  и  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  на  территории  Российской  Федерации»,  Постановления  Главы  Администрации   (Губернатора)  Ростовской  области  от   28  декабря  2005  года  №  315  «О  неотложных    мерах   по  предупреждению и ликвидации  аварийных  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  на  территории  Ростовской  области»,  Постановления   Главы  Администрации  Матвеево-Курганского  района  от  21  января  2008  года  № 32  «О  неотложных  мерах  по  предупреждению  и  ликвидации  аварийных  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  на  территории  МО  «Матвеево-Курганский  район»  и  целях  предупреждения  и  ликвидации  последствий  разливов  нефти  и  нефтепродуктов,  защиты  населения  и  окружающей  природной  среды  от  их  вредного  воздействия  на  территории  Матвеево-Курганского  сельского  поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить  Основные  требования  к  разработке  планов  по  предупреждению  и ликвидации  аварийных  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  (Приложение).

- Рекомендовать  руководителям  организаций, обеспечивающих транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов:

-  разработать  (переработать),  согласовать  и  утвердить  в  установленном  порядке план  по  предупреждению  и  ликвидации  аварийных  разливов  нефти  и нефтепродуктов  и  календарный  план  проведения  оперативных  мероприятий  по ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций,  обусловленных  разливом  нефти  и нефтепродуктов,  находящейся  на  территории  Матвеево-Курганского сельского  поселения;

-  обеспечить  эффективную  систему  контроля  и  обнаружения  мест  утечки  нефти  и  нефтепродуктов,  а  также  своевременного  оповещения  единой  дежурно-диспетчерской  службы  (ЕДДС)  и  администрацию Матвеево-Курганского  сельского  поселения;

-  с  целью  исключения  вторичного  загрязнения  окружающей  природной  среды заключить  договоры  с  предприятиями,  имеющими  лицензии  на  деятельность  по сбору,  использованию,  обеззараживанию,  транспортировке  и  размещению  опасных отходов.

- Контроль  за  исполнением    постановления  возложить на заместителя Главы Администрации сельского поселения.

Глава  Администрации

сельского  поселения                                                                   Н.Ф.Гапоненко

Приложение к Постановлению

Главы  Матвеево-Курганского

сельского поселения

от   12.02.2008 г.  №   21

Основные  требования

к  разработке  планов  по  предупреждению  и  ликвидации  аварийных

разливов  нефти  и  нефтепродуктов

- Настоящие  Основные  требования  определяют  принципы  формирования  планов по  предупреждению  и  ликвидации  аварийных  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  (далее именуются – планы),  которые  относятся  к  чрезвычайным  ситуациям  локального  и местного  значения.

- Планы  разрабатываются  в  соответствии  с  действующими  нормативно-правовыми актами  с  учетом  максимально  возможного  объема  разлившихся  нефти  и нефтепродуктов,  который  определяется  для  следующих  объектов:

-  автоцистерна  -  100  процентов  объема;

-  железнодорожный  состав  -  50  процентов  общего  объема  цистерн  в железнодорожном  составе;

-  стационарные  объекты  хранения  нефти  и  нефтепродуктов  -  100  процентов объема  максимальной  емкости  одного  объекта  хранения.

- Разливы  нефти  и  нефтепродуктов  классифицируются  как  чрезвычайные  ситуации и  ликвидируются  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

В  зависимости  от  объема  и  площади  разлива  нефти  и  нефтепродуктов  на местности,  во  внутренних  пресноводных  водоемах  выделяются  чрезвычайные ситуации  следующих  категорий:

-  локального  значения  -  разлив  от  нижнего  уровня  разлива  нефти  и нефтепродуктов  до  100  тонн  нефти  и  нефтепродуктов  на  территории  объекта;

-  муниципального  значения  -  разлив  от  100  до  500  тонн  нефти  и  нефтепродуктов в  пределах  административной  границы  муниципального  образования,  либо  разлив до  100  тонн  нефти  и  нефтепродуктов,  выходящий  за  пределы  территории объекта.

- Планом  должны  предусматриваться:

4.1.  Прогнозирование  возможных  разливов  нефти  и  нефтепродуктов.

4.2.  Количество  сил  и  средств,  достаточное  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций, связанных  с  разливом  нефти  и  нефтепродуктов  (далее  именуются  -  силы  и  средства), соответствие  имеющихся  на  объекте  сил  и  средств  задачам  ликвидации  и необходимость  привлечения  профессиональных  аварийно-спасательных  формирований.

4.3.  Организация  взаимодействия  сил  и  средств.

4.4.  Состав  и  дислокация  сил  и  средств.

4.5.  Организация  управления,  связи  и  оповещения.

4.6.  Порядок  обеспечения  постоянной  готовности  сил  и  средств  с  указанием организаций,  которые  несут  ответственность  за  их  поддержание  в  установленной  степени  готовности.

4.7.  Система  взаимного  обмена  информацией  между  организациями  -  участниками ликвидации  разлива  нефти  и  нефтепродуктов.

4.8.  Первоочередные  действия  при  получении  сигнала  о  чрезвычайной  ситуации.

4.9.  Гидрографические,  гидрометеорологические  и  другие  особенности  района  разлива нефти  и  нефтепродуктов,  которые  учитываются  при  организации  и  проведении операции  по  его  ликвидации.

4.10.  Обеспечение  безопасности  населения  и  оказание  медицинской  помощи.

4.11.  График  проведения  операций  по  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов.

4.12.  Организация  материально-технического,  инженерного  и  финансового  обеспечения операций  по  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов.

5.  При  расчете  необходимого  количества  сил  и  средств  должны  учитываться:

5.1.  Максимально  возможный  объем  разлившихся  нефти  и  нефтепродуктов.

5.2.  Площадь  разлива.

5.3.  Год  ввода  в  действие  и  год  последнего  капитального  ремонта  объекта.

5.4.  Максимальный  объем  нефти  и  нефтепродуктов  на  объекте.

5.5.  Физико-химические  свойства  нефти  и  нефтепродуктов.

5.6.  Влияние  места  расположения  объекта  на  скорость  распространения  нефти  и  нефтепродуктов  с  учетом  возможности  их  попадания  в  речные  акватории,  во  внутренние  водоемы.

5.7.  Гидрометеорологические,  гидрогеологические  и  другие  условия  в  месте  расположения  объекта.

5.8.   Возможности  имеющихся  на  объекте  сил  и  средств,  а  также  профессиональных  аварийно-спасательных  формирований,  дислоцированных  в  регионе  (при  условии  их  письменного  согласия  на  участие  в  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов).

5.9.    Наличие  полигонов  по  перевалке,  хранению  и  переработке  нефтяных  отходов.

5.10.  Транспортная  инфраструктура  в  районе  возможного  разлива  нефти  и  нефтепродуктов.

5.11.  Время  доставки  сил  и  средств  к  месту  чрезвычайной  ситуации.

5.12.  Время  локализации  разлива  нефти  и  нефтепродуктов,  которое  не  должно  превышать  4  часов  при  разливе  в  акватории  и  6  часов  -  при  разливе  на  почве.

6.   Требования  к  разработке  и  согласованию  планов  по  предупреждению  и  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов,  согласовываются  с  органами  исполнительной  власти,  осуществляющими  регулирование  деятельности  в  соответствующей  сфере,  согласно  приказа  МЧС  России  от  28  ноября  2004  года  № 621  «Об  утверждении  Правил  разработки  и  согласования  планов  по  предупреждению  и  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  на  территории  Российской  Федерации».

7.   Отчет  о  проведении  работ  по  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  должен  содержать  следующие  сведения:

-   причина  и  обстоятельства  разливов  нефти  и  нефтепродуктов;

-   описание  и  оценка  действий  органов  управления  при  устранении  источника  утечки,  локализации  и  ликвидации  последствий  разливов  нефти  и  нефтепродуктов;

-  оценка  эффективности  сил  и  специальных  технических  средств,  применяемых  в  ходе  работ  по  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов;

-  затраты  на  проведение  работ  по  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов,  включая  расходы  на  локализацию,  сбор,  утилизацию  нефти  и  нефтепродуктов  и  последующую  реабилитацию  территории;

-  расходы  на  возмещение  (компенсацию)  ущерба,  нанесенного  водным  биологическим  ресурсам;

-  уровень  остаточного  загрязнения  территорий  после  выполнения  работ  по  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов;

-  состояние  технологического  оборудования  организации,  наличие  предписаний  надзорных  органов  об  устранении  недостатков  его  технического  состояния,  нарушений  норм  и  правил  промышленной  безопасности;

-  предложения  по  дополнительному  оснащению  формирований  (подразделений)  организации  и  профессиональных  аварийно – спасательных  формирований  (служб).

Указанный  отчет  с  приложением  к  нему  необходимых  карт  (планов),  расчетов,  графиков,  других  справочных  материалов  хранится  в  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям  района  не  менее  пяти  лет.

- Порядок  и  периодичность  проверки  готовности  сил  и  средств,  привлекаемых для  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  локального  и  местного значения,  определяются  комиссией  по  чрезвычайным  ситуациям  района.

Специалист ГОЧС                                                                     Анцыфорова Н.А.